## Slide 1: Configuración de dispositivos Cisco
  Carlos Armas
  Roundtrip Networks
  Hervey Allen
  NSRC
(Para facilitar monitoreo)

## Slide 2: Areas
Configuración básica (hostname and DNS)
Autentificación y autorización (AAA)
Recolección de logs
Sincronización (fecha/hora/zona horaria)
Configuración de SNMP
Cisco Discovery Protocol

## Slide 3
Configuración básica (hostname and DNS)
  Asignar nombre
    rtr(config)# hostname pcx-pc1-rtr.noc.com
  Asignar dominio
    rtr(config)# ip domain-name noc.com
  Asignar server de DNS
    rtr(config)# ip name-server 192.168.2.20

## Slide 4: Autentificación y Autorización
Configurar passwords de la forma más segura
  Utilice método mejorado en lugar del tradicional
  Método mejorado utiliza función hash (MD5)
  Tradicional:
      enable password 7 wer56$21
      user admin password 7 sdf!231
  Mejorado
      enable secret 7 wer56$21
      user admin secret 7 sdf!231

## Slide 5: Autentificación y Autorización
Utilice SSH, deshabilite telnet a menos que no haya opción
Configuración, con llave de 2048 bytes:
  aaa new-model
  ip domain name poneloya.com
  crypto key generate rsa modulus 2048 label router1.poneloya.com
Verificar creación de la llave:
  show crypto key mypubkey rsa
Asignar la llave que SSH va a utilizar:
  ip ssh rsa keypair-name router1.poneloya.com
Restringir a SSH version 2, y (opcional) registrar eventos:
  ip ssh logging events
  ip ssh version 2

## Slide 6: Recolección de trazas (syslog)
Envie logs al servidor de syslog:
  logging 10.0.0.5
Identificar que “canal” va a ser utilizado (local0 a local7): logging facility local5
Hasta que nivel de prioridad se quiere registrar? logging trap <nivel_de_logging>
<0-7> Logging severity level
alerts Immediate action needed (severity=1)
critical Critical conditions (severity=2)
debugging Debugging messages (severity=7)
emergencies System is unusable (severity=0)
errors Error conditions (severity=3)
informational Informational messages (severity=6)
notifications Normal but significant conditions (severity=5)
warnings Warning conditions (severity=4)

## Slide 7: Sincronización
Es esencial que todos los elementos de la red estén sincronizados en tiempo!
En modo config: ntp server pool.ntp.org clock timezone PST -8
Si se observa horario de verano, se puede: clock summer-time recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00
Verificar: show clock
11:20:44.470 CMT Tue Aug 3 2010
show ntp status
        Clock is synchronized, stratum 3, reference is 4.79.132.217
        nominal freq is 250.0000 Hz, actual freq is 249.9999 Hz, precision is 2**18
        reference time is D002CE85.D35E87B9 (11:21:09.825 CMT Tue Aug 3 2010)
        clock offset is 2.5939 msec, root delay is 109.73 msec
        root dispersion is 39.40 msec, peer dispersion is 2.20 msec

## Slide 8: Configuración de SNMP
Se recomienda utilizar SNMP version 3:
  Iguales facilidades que la version 2
  pero con protección de acceso y encriptamiento
Configurar SNMP v3:
  snmp-server view <view> <alcance> included
  snmp-server group <group> v3 auth read <view>
  snmp-server user <user> <group> v3 auth <hash> <password> [ priv des56 <key> ]
  Ejemplo:
      Configurar un usuario con acceso total al árbol de SNMP, de solo lectura.
      Password hashed via MD5, (Auth) y sin encriptar la respuesta de SNMP:
      snmp-server view vista-ro internet included
      snmp-server group ReadGroup v3 auth read vista-ro
      snmp-server user admin ReadGroup v3 auth md5 xk122r56

## Slide 9: Configurar Protocolo de Descubrimiento de Cisco (CDP)
Habilitado por defecto en estos dias
Use solamente si se necesita, para habilitar:
  cdp enable
  O cdp run en versiones mas antiguas
Herramientas para visualizar anuncios de CDP:
    tcpdump
    cdpr
    Wireshark
Para visualizar en IOS:
    show cdp neighbors