## Slide 1: SNMPv3
  Carlos Armas
  Roundtrip Networks
  Hervey Allen
  NSRC

## Slide 2: Necesidad:
SNMPversion 1 y 2c son protocols inseguros
SNMPv3 creado para corregir:
Componentes:
  Despachador,
  Subsistema de Procesamiento de Mensajes
  Subsistema de Seguridad
  Subsistema de Control de Acceso

## Slide 3: SNMP v3
El modelo más común es basado en usuarios (User-based Security Model)‏
  Autenticidad e Integridad: Se utilizan claves por usuario, y los mensajes van acompañados de “huellas digitales” generadas con una función hash (MD5 o SHA)‏
  Privacidad: Los mensajes pueden ser cifrados con algoritmos de clave secreta ( solo DES)‏
  Validez temporal: Utiliza reloj sincronizados, y una ventana de 150 segundos con chequeo de secuencia

## Slide 4: Niveles de Seguridad
noAuthNoPriv
  No autentificación, no privacidad
authNoPriv
  Atentificación, no privacidad
authPriv
  Autentificación, y privacidad

## Slide 5: Cisco SNMPv3 config
snmp-server view vista-ro internet included
snmp-server group ReadGroup v3 auth read vista-ro
snmp-server user admin ReadGroup v3 auth md5 xk122r56
O alternativamente:
snmp-server user admin ReadGroup v3 auth md5 xk122r56 priv des56 D4sd#rr56

## Slide 6: Net-SNMP SNMPv3 config
apt-get install snmp
apt-get install snmpd
net-snmp-config --create-snmpv3-user -a "xk122r56" admin
/usr/sbin/snmpd
snmpwalk -v3 -u admin -l authNoPriv -a MD5 -A "xk122r56" 127.0.0.1

## Slide 7: Referencias
Essential SNMP (O’Reilly Books) Douglas Mauro, Kevin Schmi